ВА57 Опросный лист.

Номинальный ток(указать прописью):	А. Серия(подчеркнуть): ВА57-31, ВА57-35, ВА57-39 Базовое исполнение	(выбран  340010, стационарный с ручным приводом без доп. устройств)

Уставка электромагнитного расцепителя (указать прописью при нерегулируемом расцепителе):	А Базовая уставка эл. магн. расцепителя	(10In для 57-35,и 57-39 кроме тока 800А, ва57-31 согласно каталогу)

| Серия: | ВА57-31 | ВА57-35 | ВА57-39 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число полюсов | 3 (до 690AC) 2 (до 690AC) 2 (до 220DC) | 3 (до 690AC) 2 (до 690AC) 2 (до 220DC) 3 (до 440DC) | 3 (до 690AC) 2 (до 690AC) 2 (до 220DC) 3 (до 440DC) |
| Тип тепловой защиты | Тепловой да нет | Тепловой да нет | Тепловой да нет |
|  |  | Регулировка уставки да нет |  |
| Тип электромагнитной защиты | Электромагнит ный да нет | Электромагнитный да нет | Электромагнитный да нет |
|  |  | Регулировка уставки да нет |  |
| Дополнительные встраиваемые устройства(ставить только одну галочку): |
| Код | 0 | 11** | 12 ** | 13 | 15 | 18** | 23 | 25 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 62 |
| Без ЭМП | - | 2а +2b | - | - | - | 1а +2b | 2а +2b | 2а +2b | - | 2а +2b | 1а +2b | - | - | 2а +2b | 2а +2b | - |
| с ЭМП | - | 2а +1b* | - | - | - | 1а +1b* | 2а +1b* | 2а +1b* | - | 2а +1b* | 1а +1b* | - | - | 2а +1b* | 2а +1b* | - |
| НР | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| РНН | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| РМН | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
| ВКС | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| * – для автоматических выключателей с электромагнитным приводом доступны к заказу исполнения только со вспомогательными контактами ** – по наличию дополнительных сборочных единиц ВА57-31 могут быть только 11,12,18 исполнения *** – дополнительные сборочные единицы, в том числе электромагнитный привод (ЭМП), выдвижная корзина устанавливаются только на заводе изготовителе |
| Тип установки: | стационарный | -стационарный с ручным приводом -стационарный с ручным приводом и запирающим устройством -стационарный с электроприводом -выдвижной с ручным дист. приводом(рукоять на двери) -выдвижной с электроприводом -втычной без панели с ручным приводом -втычной без панели с электроприводом | -стационарный с ручным приводом -стационарный с ручным приводом и запирающим устройством -стационарный с электроприводом -выдвижной с ручным дистанционным приводом(рукоять на двери) -выдвижной с электроприводом выдвижной с ручным приводом выдвижной с ручным дистанционным и укороченным штоком |
| Напряжение и род тока доп. Расцепителя | указать прописью: | указать прописью: | указать прописью: |
| Напряжение электропривода (при наличии): | Нет | 230AC, 400AC | 230AC, 400AC |

Внимание! При недостатке параметров будут предложены базовые типы защиты, базовые напряжения доп единиц!